## Slide 1
LDA · 开源 Agent-native EDA（MIT）· 量子芯片征程
超导量子计算芯片
LDA-S
transmon 微波 QEDA · 从单比特单元到 1024 比特阵列版图（32×32）
P&R 与全链路签核闭环 · 平台自写 GDSII 编码器直出
这不是一次器件仿真，而是一次「平台能不能真的画出一颗芯片」的体检——用 LDA 亲手设计，吃自己的狗粮。
LDA 工程团队 · 2026-09-30 · 平台版本 0.9.145
口径：设计期签核 · 非流片后实测

## Slide 2
目录
CONTENTS · 全篇回答一个问题：同一条设计链路，换一种物理，是否还站得住
01
这颗芯片是什么
规格与构成：transmon 比特、可调耦合器、读出腔、三线控制、两种拓扑；八项硬指标同时成立，才叫「能画出一颗芯片」。
02
技术结果与先进性
物理内核两条独立路径互验（0.42% / 4.60%）；六道签核工序各有拒绝条件；与产业界不同台比比特数，比可验证的设计链路。
03
案例化与合作路径
版图可下载可复核；案例卡已接线，三条路径都能在 30 秒内自己验一遍；六条边界写清楚，合作才谈得实。
02 / 13

## Slide 3
01
这颗芯片是什么
WHAT WE BUILT
先立规格，再谈能力：一份可以被下游工艺与测试接手的设计交付物，长什么样。

## Slide 4
八项硬指标同时成立，才叫「能画出一颗芯片」
第 1 章 · 规格
旗舰规模 · 版图容量
1024
qubit
32×32 · 10244 版图元素 · 1056 条控制信号线
五段征程 · 门禁判据
200
条
S1 21 → S2 24 → S3 28 → S4 31 → S5 96
f01 双验证一致性
0.42
%
严格对角化 ↔ Koch 闭式（两条独立路径）
可调耦合器可关比
54.3
×
J_on 0.400 / J_off 0.0074 MHz · SQUID 闭式
最坏杂散 ZZ（N=1024）
0.39
MHz
上限 1.0 MHz · 频率规划仅用 0.17 s
最小 T1（N≤1024）
41.2
µs
目标 20 µs · 阵列良率 100%（含封装项）
heavy-hex 最大度
3
度
91 qubit · 无 4 邻居（IBM 定义式 · 对标）
真产出物（可下载）
29
件
8 组配置的 .gds / .svg / report.json
判断：这八项不是并列的荣誉，而是同一条链路的八个断面——任意一项缺失，都说明「设计」没有走到「可交付」。
Source：LDA 超导征程门禁 run_schip_s1..s5_smoke.py（200 判据）· 批量签核 examples/lda_schip_s5.py
Footnote：规模为版图容量（可排布且可签核的比特数），非已制备器件数；全部为设计期签核。
04 / 13

## Slide 5
五段征程把「能设计」推进到「能签核」，判据从 21 条长到 200 条
第 1 章 · 征程
S1 · D-133
单 transmon
单元
21 判据
真 GDS（596 B）· DRC 4 规则 · LVS 5 判据
S2 · D-134
耦合 transmon
对
24 判据
J 双验证 rel ≤5% · g_CR 2.59 MHz
S3 · D-135
N 比特阵列
P&R
28 判据
逐边 J 双验证 max 4.37% · 3×3 = 12 耦合
S4 · D-136
读出控制
+ 预算
31 判据
DRC 10 规则 · LVS 9 判据 · 杂散 ZZ ≤1.0 MHz
S5 · D-137…D-145
规模压力
+ 架构要素
96 判据
规模 53→1024 · heavy-hex 91 qubit · 统一拓扑框架
判断：判据增长不是堆数量，而是每一段都新增了一类真实约束——几何与物理（S1–S3）、读出与损耗（S4）、规模与拓扑（S5）。判据长不出来的能力，等于没有。
Source：run_schip_s1_smoke.py … run_schip_s5_smoke.py（21/24/28/31/96）· 突变探针 scripts/d_sc_s5_probe.py 18 组
Footnote：全部判据为机器可判的死标量比对，LLM 不进判决路径。
05 / 13

## Slide 6
02
技术结果与先进性
EVIDENCE & POSITIONING
结果必须能复核，定位必须不同台比。

## Slide 7
全链路签核由六道工序串成，每道都有机器可判的拒绝条件
第 2 章 · 工序
工序 1
P&R 布局
比特单元摆放 + 网格/重六边形拓扑生成 + 规模自洽 pitch
REJECT：节点间距 / 最大度超限
工序 2
布线路由
梳状 Manhattan 单层路由 + 行馈线 + 焊盘列 + 沟道地
REJECT：线间距 / 焊盘间距 / 沟道间隙 / 焊盘宽度
工序 3
几何 DRC / LVS
线宽/间隙/JJ 尺寸/短接 + 多网连通性（段感知，不误判拐角）
REJECT：14 条 DRC 规则 / 11 条 LVS 判据
版图合法后进入物理域
工序 4
频率避撞
逐比特频率分配 + 显式规避 ZZ 极点（|‖Δ‖−|α|| 下限）
REJECT：近邻/相邻失谐 / 共振极点
工序 5
串扰 / 损耗预算
全 pair 杂散 ZZ + 参与比 + Purcell + 封装腔模规避
REJECT：杂散超上限 / T1 低于目标
工序 6
GDS 导出
平台自写 GDSII 编码器直出（层 10 / 11 / 12），零外部依赖
产出：8 组配置 × .gds / .svg / report
为什么这条链值得看
很多设计流程只在最后做一次整体检查，中间环节靠人工经验。这里每一道工序都有自己的拒绝条件，问题在产生的那一步就被拦下。
工序 1–3 是几何域，工序 4–5 是物理域，工序 6 是交付域。跨域串联，是「能设计」和「能交付」的分界。
六道工序全部通过，才允许出 GDS。
Source：sc_routing / sc_array / sc_topology_core / sc_freq_alloc / sc_readout（DRC 14 规则 · LVS 11 判据）
Footnote：DRC 限值为平台自建设计规则，未对接任何 foundry PDK deck。
07 / 13

## Slide 8
物理内核用两条独立路径互验，一致性落在 0.42% 与 4.60%
第 2 章 · 结果
物理量
路径 A（闭式 / 解析）
路径 B（数值 / 严格对角化）
一致性
f01 比特频率
Koch 闭式
√(8E_J E_C) − E_C
coupler_solver
严格对角化
0.42%
耦合强度 J
解析闭式 J_c
（电容网络）
严格对角化
（441 维本征）
≤ 5%
可调耦合器 E_J(Φ)
SQUID 精确闭式
（含结不对称）
数值提取
（近共振有效区）
4.60%
判决纪律：死标量比对，LLM 不进判决路径
判决位由数值比较给出；物理定律（能量守恒、幺正性、λ/4 关系）作红线锚；AI 只负责构造与检查，不负责裁定对错。
关键量：J_on 0.400 MHz / J_off 0.0074 MHz（可关比 54.3×）· g_CR 2.59 MHz · t_CR 1.21 µs · σ_zz 0.21 MHz
为什么必须双路径
单一来源的数值无法自证：公式写错、符号错、单位错，都会得到「看起来很合理」的答案。
两条方法学独立的路径互验到 0.42% 与 4.60%，才说明实现是对的，而不是"看起来像对的"。
这三条一致性不是抽查，是常驻门禁——每次回归都会重跑。
Source：run_schip_s1/s2_smoke.py（f01 与 J 双验证）· sc_coupler.tunable_coupler_physics（SQUID 闭式 ↔ 数值）
Footnote：容差口径 f01 5% / J 5% / SQUID 5%；一致性为实测相对偏差。
08 / 13

## Slide 9
我们不与产业界比比特数，比的是「可验证的设计链路」
第 2 章 · 定位
公开坐标
（已交付芯片）
IBM Heron 156 qubit · Condor 1,121（缩放里程碑）· Nighthawk 120 qubit 方格 4-度；Google Willow 105 qubit · 2024 首次 below-threshold 纠错；中国祖冲之 3.2 107 qubit；Fujitsu+RIKEN 256 qubit；Rigetti/IQM 84–150 qubit。
以上为 2026 年公开报道数字，仅作背景坐标。
维度
产业界
本案例（LDA-S）
交付物
已制备芯片 + 云访问
真 GDSII + DRC/LVS + 预算，可复现、可审计
工具链
各自闭源 CAD/PDK + Qiskit 等 SDK
开源（MIT）· Agent-native · 零量子 SDK
判决路径
实验标定 + 数值仿真混合
死标量比对 · LLM 不进判决路径
拓扑
heavy-hex（Heron）→ Nighthawk 改方格 4-度
方阵与 heavy-hex 共用一份 DRC/LVS 引擎
规模口径
已交付比特数 156 / 105 / 107
版图容量 1024（可排布且可签核）
判断：两边口径不同，不能直接比数字。把 1024 读成「已制备 1024 比特芯片」即为失真——我们交付的是设计能力，不是成品器件。
Source：产业界数字为 2026 年公开报道（IBM / Google / 中国 / Fujitsu+RIKEN / Rigetti / IQM）；本案例数字来自平台门禁
Footnote：本案例为设计期签核，未流片；不宣称门保真度或相干时间优于任何厂商。
09 / 13

## Slide 10
03
案例化与合作路径
CASE & ACCESS
能力已可访问、可复现、可审计——三条路径，任何人都能自己验一遍。

## Slide 11
版图不是示意图，是平台自写 GDSII 编码器的直出几何
第 3 章 · 产出
heavy-hex 3×3 · 39 比特（最大度 3 · 对标 IBM）
方阵 2×2 · 4 比特（读出 + 控制 + 布线焊盘）
判断：这些是多边形几何，不是渲染效果图——同一份 .gds 可下载、可复核、可送下游工具链。
三层版图 · 一套编码器
层 10 超导膜：比特十字岛、耦合器、读出腔、控制线与焊盘
层 11 Josephson 结：SQUID 环与单结，位置与尺寸参与几何签核
层 12 地：整框地与沟道隔断，防串扰与短路
产出规模：8 组配置 · 共 29 件 .gds / .svg / report.json
旗舰档 32×32 版图：10244 个元素 · 1056 条控制信号线
编码器：平台自写 GDSII 输出，零外部依赖（不用 gdsfactory 等）
Source：examples/lda_schip_s5.py 批量签核产出（lda_schip_s5_hh3x3 / _2x2 / _7x8 / _13x13 / _tunable 等）
Footnote：图形为 GDS 几何的 SVG 预览；本页不含任何示意性插图或生成图。
11 / 13

## Slide 12
案例卡已接线，三条路径都能在 30 秒内自己验一遍
第 3 章 · 路径
三条获取路径（任选一条即可独立验证）
路径 A · UI 案例卡（零门槛）
lda.weomnitech.com.cn
›
免登录
›
验证实力
›
★ 超导量子计算芯片案例
›
运行超导芯片案例
卡片呈现：五段征程 · 旗舰规模 · 双验证表 · 规模档 · 关键结论 · 先进性 · 诚实限制 · 未闭合项 · 产出物
路径 B · 只读端点（可直接集成）
GET /api/schip_demo
公开只读 · 免登录 · 零重计算（不跑 P&R、不 import 求解器）· 微秒级响应；返回体自带 verdict 与 honest_note。
路径 C · 源码复现（最硬）
python run_schip_s5_smoke.py（96 判据） · python examples/lda_schip_s5.py（一键出 GDS/SVG/report）
开源仓库可克隆；同一份代码在两台机器上给出逐位一致的结果。
够不够格当案例：五条判据
① 有独立可访问入口
② 有真产出物（29 件 .gds / .svg / report）
③ 有机器可判门禁（200 判据 + 18 组探针）
④ 有一键复现脚本
⑤ 有逐条写明的诚实边界
五条齐备，才算「案例」，而不是「演示」。
与光量子案例卡（/api/qchip_demo）并列呈现——同一条链路，两种物理。
Source：lda_webui/schip_case.py（案例卡数据源 · 12 项自检）· routes.py h_schip_demo · docs/API_REFERENCE.md（端点 140）
Footnote：端点为零重计算只读，不进登录闸门；返回体明标 DESIGN_SIGNOFF（设计期签核）。
12 / 13

## Slide 13
边界与合作
边界写清楚，合作才能谈得实
六条边界（逐条写明，不含糊）
① 非流片后实测：无低温实测 T1/T2、无实测保真度、无回片
② 非 foundry PDK：DRC 为自建设计规则，未对接工艺厂 deck
③ 规模 = 版图容量，不等于已制备器件数
④ 不含纠错码层：无 surface code / qLDPC 逻辑比特验证
⑤ 不含线路级能力：无脉冲标定、无噪声仿真、无门保真实测
⑥ 封装 / 低温布线未落地：只做到腔模规避与参与比预算
在明确边界内，这是一条可复现、可审计的设计链路。
我们欢迎三类合作：
技术评审（一起看代码与判据）
工艺对接（把设计规则换成真实 PDK）
生态共建（开源仓库 · MIT）
下一步：先看 /api/schip_demo，再决定要不要一起把某个环节做实。
LDA · 开源 Agent-native EDA（MIT）· 超导量子计算芯片 LDA-S · 2026-09-30
13 / 13