## Slide 1
LDA · 开源 Agent 原生光 / 量 / 电子芯片设计软件
LDA 电子计算芯片
模拟计算核 · MVM 交叉阵列
电子版的「光子 MZI 网格」：行电压 × 交叉点电导 → 列电流求和 → TIA 转电压。用 LDA 亲手设计，从晶体管模型 → 阵列 → 数据通路 → 版图签核 → 寄生后仿 → 失配校准 → 千级规模，全链在 LDA 内闭环。吃狗粮第三征程。
9 段
征程（E1–E9 全链 · 12 模块）
188
门禁判据（含 31 条突变探针）
3571×
层次化压缩比（1024² 千级阵列）
LDA · 电子计算芯片（电子征程「吃狗粮」E1–E9 + E10 收官）
01 / 06

## Slide 2
吃狗粮 · 逼出并补齐平台八块真短板
客户使用前，我们自己先使用并检验
此前 LDA 电子域只到行为级——本征程新增 lda/lda_l2/ecore/ 包（12 模块 · 11 条能力面入册）逐一补齐。
1
无晶体管级模型
新增长沟道平方律 NMOS（三区 + gm/gds 解析）。
D-150 (E1)
2
无电路仿真器
新增 MNA 求解器（DC 牛顿 / 瞬态后向欧拉 / AC 复数）。
D-150 (E1)
3
无模拟计算原语
新增参数化 N×M MVM 阵列 + 数据通路（DAC→阵列→ADC）。
D-151/152 (E2/E3)
4
无规模定标与诚实护栏
新增层输出定标 + 诚实边界机器化护栏 + 能力清单。
D-153/154 (E4/E5)
5
无版图链
新增电子版图层栈 + 1T 阵列 P&R + 几何 DRC/LVS + AREF 层次化 GDS。
D-156 (E6)
6
无寄生后仿
新增导线 RC 闭式 + R 梯网络 + IR drop / sneak path + Elmore。
D-157 (E7)
7
无失配/噪声模型
新增 Pelgrom 失配 + 温度 + 热/闪烁噪声 + Monte Carlo + 校准层级。
D-158 (E8)
8
无千级规模能力
新增层次化 O(N) 出图 + 一维三对角 IR-drop + 可及规模上界。
D-159 (E9)
LDA · 电子计算芯片（电子征程「吃狗粮」E1–E9 + E10 收官）
02 / 06

## Slide 3
九段征程 · 全程在 LDA 内闭环
E1 基座 → E2 阵列 → E3 数据通路 → E4 规模 → E5 硬化 → E6 版图 → E7 寄生 → E8 失配 → E9 规模压力
门禁合计 188 判据（含 31 条突变探针）+ 10 道常驻门禁 · D-150…D-159 · E10（D-160）收官。
E1
基座：晶体管模型 + MNA 仿真器 + 最小计算单元
RC 瞬态 vs 指数 <2e-4 · AC vs 闭式 <1e-13
E2
参数化 N×M 模拟 MVM 交叉阵列
理想 8×8 <2e-4 · transistor 4×4 <2.4e-4 · OTA 增益 ∝ Rd
E3
MVM 数据通路（DAC→阵列→ADC、多层、分块）
单层 8bit 0.0122 · 2 层 MLP 0.044 · 分块=全阵
E4
规模对标（至 256×256 = 65536 突触）
相对误差有界 0.018→0.030 · 绝对误差 ∝N 0.08→0.54
E5
平台能力硬化：能力清单 + 守护门禁
清单 ↔ 模块/符号 双向完备 · 诚实边界机器化
E6
版图与几何签核（首次直出真 GDS）
4×4 = 120 元素 / 8.40×8.90 µm² / GDS 936 B · 8×8 双 ACCEPT
E7
寄生提取与后仿（有阻互连）
R□ = 0.084 Ω/□ · IR drop N=4 0.42%→N=32 27.0% · sneak 7.26×
E8
非理想/失配/噪声 + 校准层级
σ_ΔVth 5.00 mV · σ_rel·√N ≈ 0.0186（1/√N）· L0 1.70%→L2 0.074%
E9
千级阵列规模压力 + 诚实对标
1024² 层次化 GDS 86.6 KB · 压缩比 3571× · 5% 预算 ⇒ N≤18
LDA · 电子计算芯片（电子征程「吃狗粮」E1–E9 + E10 收官）
03 / 06

## Slide 4
关键结果 · E6–E9 四块新能力面
从「设计出电路」到「能签核、能后仿、能标定、能压测」
全部为设计期验证（非流片实测）· 判决为死标量比对（闭式物理律 golden）· 零外部 SPICE / 商业 EDA 引擎。
E6
版图与几何签核
· 1T 单元 7 元素（DIFF/POLY/CONT×2/M1/VIA1）
· 4×4 = 120 元素 / 8.40×8.90 µm²
· 真 GDS 936 B（AREF 层次化 top 9）
· 8×8 = 464 元素 · DRC/LVS 双 ACCEPT
· 几何回提 W/L = 1.20/0.30 µm 逐单元一致
E7
寄生提取与后仿
· 导线 RC 闭式 R = ρL/(W·t) ≡ R□·L/W
· R□(M1) = 0.084 Ω/□ · τ_row = 3.1 fs
· IR drop：N=4 0.42% → N=32 27.0%（∝N²）
· sneak 比例：1.29× → 7.26×
· R=0 ≡ 解析 golden（max|Δ| = 1.08e-19）
E8
失配 / 噪声 / 校准
· Pelgrom σ_ΔVth = 5.00 mV @ 1.20/0.30 µm
· 温度：Vth 25→85°C −60 mV · µ 比 0.760
· 热噪声 4kTγg_m = 1.098e-23 A²/Hz
· MC 8×8 σ_rel = 0.654% · σ_rel·√N ≈ 0.0186
· 校准 L0 1.696% → L1 0.212% → L2 0.0743%
E9
千级阵列规模压力
· 1024² 层次化 GDS 86.6 KB / top 2049 条
· 压缩比 3571×（不物化 N²）
· 1D 三对角 ≡ 2D 稠密 MNA（≤1.7e-13）
· 三重规模律：IR drop ∝N² · 面积 ∝N² · 失配 ∝1/√N
· 可及上界：5% 预算 ⇒ N≤18（被动单端驱动）
LDA · 电子计算芯片（电子征程「吃狗粮」E1–E9 + E10 收官）
04 / 06

## Slide 5
先进性定位 · 架构族对齐
同族可比 · 不同层级 · 不做数值超越比较
LDA 是设计 & 验证工具链（非流片芯片）⇒ 不报任何 TOPS / TOPS-W / fJ/op。
架构族
analog CIM MVM 交叉阵列
→ 本案例同族（电子版「光子 MZI 网格」）
工具链来源
闭源 CAD/PDK + 商业 SPICE
→ 开源 MIT · 零外部 SPICE/EDA 引擎（自研 · 纯 numpy/标准库）
版图与签核
商业版图工具 + 代工 PDK
→ 自研电子版图层栈 + 几何 DRC/LVS + GDSII 编码器 + AREF 层次化
判决路径
实测 + 数值仿真混合
→ LLM 不进判决路径（死标量比对 · 闭式物理律 golden）
能效口径
有实测/宣称 TOPS 与 W
→ 不报能效/吞吐（口径不同，不可比数）
公开 landmark（A 级公开来源 · 照录 · 未验证 · 仅背景坐标 · 不同台比较）
Mythic M1076 AMP：analog compute-in-memory MVM（flash array + on-die ADC）· up to 25 TOPS · typ. 3–4 W · 76 AMP tiles · 80M weights · INT4/INT8
LDA · 电子计算芯片（电子征程「吃狗粮」E1–E9 + E10 收官）
05 / 06

## Slide 6
收尾 · 电子征程 E1–E9 全链 + E10 收官
从「平台无晶体管级模型、无电路仿真器、无版图链」
到「能设计 → 签核 → 后仿 → 标定 → 规模压测的完整电子芯片设计链」
四条路线已吃狗粮
光子计算 M1–M5 · 光量子 LOQC · 超导 transmon S1–S5 · 电子计算 E1–E9（首次直出真 GDS）
能力已硬化
ecore 能力清单（11 条 · 单一真源）+ 双向完备守护门禁（scope 扩至 e1~e10）⇒ 能力面不再静默失守
对外可验货
WebUI 只读案例卡 GET /api/ecore_demo（免登录 · 零重计算 · 九段 + 四块能力面 + 9 条诚实边界）
诚实边界
设计期验证 · 非流片实测 · 工艺参数为公开典型量级（非 PDK）· 几何判据 bbox 级 · 寄生一阶闭式 · 规模模型 1D 行线 · 不报 fabricated 能效 · landmark 仅背景坐标
LDA · 开源 Agent-native 光 / 量 / 电子 EDA（MIT）· 电子计算征程 E1–E10（D-150…D-160）
06 / 06