## Slide 1
硅光张量核 / 光神经网络
LDA-P · 用开源 Agent-native EDA 亲手设计的「光计算芯片」（MZI mesh）
设计&验证能力证明 · 对标国际公开基准（Lightmatter / MIT / 清华）
LDA（MIT · v0.9.145）· 2026-09-30 · 非流片实测，设计期签核

## Slide 2
01 · 一句话定位
用 LDA 从零设计一颗硅光张量核 / 光神经网络芯片（MZI mesh 干涉架构）：
非酉 SVD 分解（M1）→ 激活/量化/标定（M2）→ 光电协同仿真（M3）→ 规模扩张 tiling（M4），
并对标国际公开基准，给出诚实的达国际水平口径。
吃狗粮（dogfooding）：这不是器件仿真，而是「平台能不能真的设计一颗光计算
芯片并验证其正确性」的体检——平台亲手设计，自身先行使用并检验。
核心纪律：零外部光学 SDK · LLM 不进判决路径 · 零能效数字 · 判决为死标量比对。

## Slide 3
02 · 关键指标（M1–M4 已验证）
最大已验证矩阵
256×256
32640 MZI
N=256 网格保真度
0.9932
规模盲：1−F 不塌缩
scale-blind
True
ratio 相对标准差 3.0%
tiling 保真增益
2.8×
局部标定 vs monolithic
EO 全精度
100%
Vπ+5%% 未标定 83.3%%→标定 100%%
设计容量延展
800×800
文献 MZI-mesh 最大类

## Slide 4
03 · 四段征程（M1 → M4）
M1
非酉 SVD 光计算路径
SVD 双网格 + 对角衰减；Reck 三角分解；相移闭环标定
M2
激活 + 量化 / 标定 + 精度锚
relu/sigmoid/tanh；相位量化；Vπ·L 律标定环；端到端精度锚 100%
M3
光电协同仿真（光核 + 电子接口）
DAC→驱动→相移器→光网格→PD→TIA 全链路 co-sim；闭环 Vπ 标定回收精度
M4
规模扩张 / tiling 压力测试
规模盲保真（1−F≈常数）；tiling 局部标定增益 2.8×；N=256 保真 0.9932

## Slide 5
04 · 关键技术结果（可复核）
光电协同仿真（M3）：闭环 Vπ 标定回收精度
EO 全精度 16-bit
100%
权重误差 0.0015
2-bit 量化
66.7%
权重误差 1.059
Vπ+5% 未标定
83.3%
权重误差 0.209
Vπ+5% 标定为
100%
权重误差 0.0017
规模盲 + tiling（M4）
• 规模盲判定 True：(1−F)/√((N−1)/N) 相对标准差 7.66% —— 大 N 不塌缩
• tiling 收益：mono 1−F=0.0247 → tiled 0.0088（局部标定再降 2.8×）
• 大 N 网格保真度：N=64/128/256 ⇒ 0.9967 / 0.9952 / 0.9932
• 判决为死标量比对，LLM 不进判决路径；物理定律（酉幺正性、Vπ·L 律）作红线锚

## Slide 6
05 · 对标国际公开基准（A 级 golden）
⚠ 仅为 2024–2026 公开「已交付/已流片光子芯片」背景坐标；本案例为设计&验证层，不同台比较
Lightmatter
Envise（Nature 2025）：4×128×128 PTC，262 TOPS/W，~200ps/MVM，ResNet18 86.4%
MIT（Englund）
2017 可编程纳米光子（MZI 原创 lineage）；2024 全集成>96%/92%；2026 ~20 aJ/MAC
清华 Taichi
Science 2024：160 TOPS/W，分布式广度光计算，支持内容生成
AIP AML 2024 表
MZI-mesh ≤800×800 / ≤9 TOPS/W；B200 9；IBM Hermes 9.76 TOPS/W

## Slide 7
06 · 架构族对齐（诚实比较的核心）
• LDA 的 MZI mesh 与 MIT 学术 lineage（Shen/Harris 2017 → 2025 Nature 128×128 PTC）同族；
Lightmatter 商用 Envise 采用「光广播 + 电子加权」口径（AIP AML 表记 0.81 TOPS/W），为不同子架构。
• 文献 MZI-mesh 最大类 ≤800×800（AIP AML 2024）；LDA 已验证 N=256（32640 MZI）保真 0.9932，
设计容量可借 scale-blind 性质延展到 800×800 类（理想 fab 假设）。
• 该 lineage 的公开瓶颈正是「MZI mesh 受限于制备误差」（AIP AML 2024 原文）——
LDA 的 scale-blind 保真 + 闭环 Vπ 标定 + tiling 局部标定 正是对该瓶颈的工程解。

## Slide 8
07 · 先进性定位（诚实版）
交付物
已流片光子芯片+实测TOPS/W
→ 设计&验证工具链：MZI mesh 可设计+可验证保真闭环
工具链
闭源 CAD/PDK + 控制 ASIC
→ 开源(MIT)·Agent-native·零外部光学 SDK
判决路径
实验标定+数值仿真混合
→ LLM 不进判决路径；死标量比对
能效数字
实测/标称 TOPS/W
→ 不报任何 fabricated 能效数字
对标维度
die 级 benchmark
→ 架构族+设计质量方法论
不宣称在 TOPS/W / 延迟 / 准确率上优于任何厂商；做对了「设计工具链能力证明」。

## Slide 9
08 · 诚实边界（逐条）
• 非流片 / 非实测芯片：无 foundry 回片、无光学校准实测、无 TOPS/W 实测。
• 不宣称任何 fabricated 能效数字：LDA 不报任何 pj/MAC、TOPS/W。
• 比较按架构族 + 设计质量方法论，不按 die 级 benchmark 同台比。
• 规模 = 设计容量：256 可设计验证，非已制备；延展 800×800 靠 scale-blind（理想 fab）。
• EO 链路为行为级（T1 候选，非 ORACLE）：不碰晶体管级 DAC/ADC/SerDes/DSP。
• 零能效数字纪律：复用 assert_no_energy_metrics；Vπ 跨模块口径差（任务 #7）已规避。

## Slide 10
平台能力增量（吃狗粮的意义）
① 非酉光计算路径：SVD 双网格，突破「只能算酉矩阵」。
② 光电协同仿真框架：第一次能设计「光核 + 电子接口」完整芯片。
③ 闭环标定（控制环）：第一次有「读回 → 补偿」的校准能力。
④ 规模可扩展性验证：scale-blind 不塌缩 + tiling 增益/损耗模型。
⑤ 对标纪律：A 级公开来源登记 landmark，把「达国际水平」落到可复核对标表。