## Slide 1
LDA · 开源 Agent 原生光子 / 量子芯片设计软件
LDA 光量子计算芯片
可编程 MZI 干涉网格 · LOQC 通用处理器
把「任意 216×216 酉变换」编译成片上真实光路——深度恰好打到理论紧下界，全链路 DRC / LVS 签核通过。用 LDA 亲手设计。
216
光学深度 = 相邻耦合紧下界
23,220
MZI 干涉仪单元（= N(N−1)/2）
1.000000000000
酉重构保真度（机器精度）
LDA · 光量子计算芯片（量子征程「吃狗粮」）
01 / 05

## Slide 2
它是什么：可编程干涉仪网格 = 量子处理器
线性光学中，N 个模式的任意酉变换 U 由无源分束器 + 相移器实现。
任意 N×N 酉可分解为 N(N−1)/2 片 2 模门——这是 Clements 必要性定理给定的数量，省不掉。
换一组相位即换一个酉，硬件不动。
每片 MZI = 一个分束器 θ + 一个相移器 φ（2 个可编程参数）；同层配对互不共享波导，同层可同步。
MZI 网格（示意 · 交错错位 ⇒ 每层真匹配）
矩形 Clements 网格 · 深度 = N
LDA · 光量子计算芯片（量子征程「吃狗粮」）
02 / 05

## Slide 3
九步征程：从酉分解到真实版图签核
M1
四模全链路签核
M2
N×N 生成器
M3
量子态层
M3b
真实源 / 探测器
M3c
全链路量子签核
M4
规模对标 216 模
M4b
时间复用与深度界
M5
矩形网格坐实紧界
M5b
真实损耗预算
吃狗粮反向长出 9 项平台能力
G_Q1–G_Q9 · 已闭合 8 项
全程在 LDA 内闭环：产出真实 GDSII（最大 64 模 / 650 KB）+ DRC PASS + LVS ACCEPT + 酉重构保真度 1.000000000000。这不是「用了 LDA 做设计」，而是「一颗芯片逼着平台长出一整个量子能力栈」。
LDA · 光量子计算芯片（量子征程「吃狗粮」）
03 / 05

## Slide 4
四条硬结论（均来自实测与反证）
01
紧界可达
通用 N 模酉的相邻耦合紧下界 = N，矩形 Clements 网格深度恰 = N（每层真匹配），且元件数不增。
02
参数计数会骗人
「可及参数 ≈ ⌊N/2⌋·D」只是上界；实测可达维数显示全最大匹配序列恒为 2N，最优浅电路是交替砖墙。
03
通用与省损不可兼得
损耗墙的本质是深度墙（下界 Ω(N)）；时间复用把元件降到 1 片但更费损，只有放弃通用性的浅电路才越墙。
04
约定须精确到块级恒等式
相位臂不一致的「看似只差一个标量」，嵌入 N×N 后变成逐模相位注入且与邻门不对易——连全局相位都不是。
LDA · 光量子计算芯片（量子征程「吃狗粮」）
04 / 05

## Slide 5
可信度来自哪里 · 与诚实边界
判决不靠模型
是否通过由死标量比对（闭式物理律 vs 数值）给出，LLM 不进判决路径。
外部真值分层
仿真 / 计算值永不作基准；与 Borealis 只比规模与架构，不比数值。
机器可判护栏
每个能力配常驻门禁 + 突变探针（探针证明断言真会变红）。
诚实边界（随本页同步，不可省略）
① 设计 + 数值正确性证明，非流片后实测；② 损耗 / 效率为设计预算口径，非实测 PDK；③ 与 Borealis 只比规模 / 架构 / 参数计数，不比数值；④ 综合对标分为平台自定义量，非国际公认指标；⑤ 最优性证据限 N ≤ 8 / D ≤ 6 搜索空间；⑥ 每模口径不含波导交叉损耗，属下界。
纯 numpy，零量子 SDK，零 GPU，秒级可复现：python examples/lda_qchip_m5.py。
LDA · 开源 Agent 原生光子 / 量子芯片设计软件（MIT）· 杜玉河 / 工业5点0产业生态联盟
05 / 05